Checklist voor de beheersing van risico’s van pijpleidingen

Toelichting

Deze checklist kan toegepast worden als instrument om zelf te evalueren of de risico’s met betrekking tot pijpleidingen voldoende beheerst worden. Bijkomende toelichting bij de vragen kan teruggevonden worden in de informatienota IN017 “Aanbevelingen voor de beheersing van risico’s van pijpleidingen”. In de checklist is bij de vragen ook de overeenkomstige paragraaf uit de informatienota opgenomen.

Het toepassingsgebied van de informatienota en de checklist omvat zowel interne als externe pijpleidingen. Zowel in de informatienota als de checklist ligt de nadruk op het beheersen van risico’s van ondergrondse leidingen. Heel wat van de vragen kunnen echter ook perfect toegepast worden op bovengrondse leidingen.

De term pijpleidingen omvat alle leidingen die gevaarlijke stoffen vervoeren tussen verschillende bedrijven en alle leidingen die gevaarlijke stoffen aanvoeren naar een productie- of opslaginstallatie binnen een bedrijf. In dit laatste geval kan de leiding ofwel afkomstig zijn van buiten het bedrijf ofwel  afkomstig van een andere interne productie- of opslaginstallatie. Leidingen in een installatie die verschillende apparaten met elkaar verbinden, de zogenaamde installatieleidingen, vallen buiten de scope van informatienota en de checklist.

In de energiesector wordt een onderscheid gemaakt tussen de zogenoemde transportleidingen en distributieleidingen, waarbij de distributieleidingen de verbindingsschakel vormen tussen de transportleidingen en de eindgebruiker. In de informatienota en de checklist wordt dit onderscheid niet gemaakt. Om verwarring te vermijden wordt in de informatienota en de checklist enkel gesproken over pijpleidingen.

Met externe pijpleidingen bedoelen we alle delen van pijpleidingen waarvan het traject zich in de buurt van Seveso-bedrijven bevindt (in een straal van 200 m), maar niet over het grondgebied van Seveso-bedrijven loopt.

Met de term interne pijpleidingen verwijzen we naar alle delen van pijpleidingen die zich binnen het grondgebied van Seveso-bedrijven bevinden waarvan het bedrijf al of niet aftakt.

De onderneming die instaat voor de uitbating van de pijpleiding wordt als de beheerder van de pijpleiding gedefinieerd.

Vragenlijst voor externe pijpleidingen

| Nr. | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- |
|  | Identificatie van de leidingen |
| 1 (par.2.1) | Welke pijpleidingen (ondergrondse en bovengrondse) liggen in de buurt van uw bedrijf (in een straal van 200 m)? |  |
| 2 (par.2.1) | Op welke manier hebt u hierover informatie ingewonnen? Is deze informatie actueel? |  |
| 3 (par.2.1) | Hoe zijn de pijpleidingen aangeduid en wat is hun benaming? |  |
| 4 (par.2.1) (par.2.2) | Wat is het volledige traject van deze pijpleidingen ? Is het traject van de pijpleiding ook ter plaatse aangeduid? |  |
| 5 (par.2.1.) | Is de volgende informatie gekend over deze pijpleidingen : de gevaarseigenschappen van de stoffen die door de pijpleidingen stromen; de maximale toelaatbare druk in de pijpleiding; het debiet dat door de pijpleiding stroomt; de nominale diameter van de pijpleiding? |  |
| 6 (par.2.3) | Wie is er verantwoordelijke voor deze pijpleidingen? Zijn de volgende gegevens gekend : wie de eigenaar is van de pijpleiding wie de beheerder is van de pijpleiding wie men moet waarschuwen indien men merkt dat er iets fout is met deze pijpleidingen? |  |

| Nr. | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluatie van risico’s |
| 7 (par.3.1) | Hoe zijn gegevens bekomen in verband met effectafstanden indien er zich een noodsituatie voordoet met een externe pijpleiding in de buurt van het bedrijf? Is deze informatie verwerkt in het intern noodplan? |  |
| 8 (par.4.5) | Is er voorzien dat de beheerder van de pijpleiding zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt van een calamiteit ter hoogte van de pijpleiding? Beschikt het bedrijf over actuele en bruikbare telefoonnummers (van de interventiedienst van de beheerder) om deze beheerders te bereiken? |  |

Vragenlijst voor interne pijpleidingen

| Nr. | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- |
|  | Identificatie van de leidingen |
| 1 (par.2.1) | Welke pijpleidingen (ondergrondse en bovengrondse) liggen in uw bedrijf? |  |
| 2 (par.2.1) | Op welke manier hebt u hierover informatie ingewonnen? Is deze informatie actueel? |  |
| 3 (par.2.1) | Hoe zijn de pijpleidingen aangeduid en wat is hun benaming? |  |
| 4 (par.2.1) (par.2.2) | Wat is het volledige traject van deze pijpleidingen : Welke gegevens zijn gekend over deze pijpleidingen: het exacte traject en de diepteligging van deze pijpleidingen; waar de pijpleidingen bovengronds komen; waar de pijpleidingen ingeblokt kunnen worden en de stand van de kleppen; welke beveiligingen op de pijpleidingen staan; waar de ontspanstations zich bevinden. Is het traject van de pijpleiding ook ter plaatse aangeduid? Is de afstand tussen de merkpalen niet te groot? Is vanop een merkpaal de volgende merkpaal zichtbaar? |  |

| 5 (par.2.1) | Is de volgende informatie gekend over deze pijpleidingen : de gevaarseigenschappen van de stoffen die door de pijpleidingen stromen; de maximale toelaatbare druk in de pijpleiding; het debiet dat door de pijpleiding stroomt; de nominale diameter van de pijpleiding? |  |
| --- | --- | --- |
| 6 (par.2.3) | Wie is er verantwoordelijke voor deze pijpleidingen? Zijn de volgende gegevens gekend : wie de eigenaar is van de pijpleiding wie de beheerder is van de pijpleiding tot waar de verantwoordelijkheid van de eigenaar/beheerder loopt indien er aftakkingen voorzien zijn op deze pijpleidingen door uw bedrijf is de exacte locatie van de grensafsluiter gekend en aangeduid? is de grensafsluiter bedienbaar door het bedrijf? Beschikt men over een bruikbare sleutel om deze grensafsluiter te bedienen? wie men moet waarschuwen indien men merkt dat er iets fout is met deze pijpleidingen? |  |

| Nr. | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluatie scenario’s zware ongevallen |
| 7 (par.3.2) | Worden pijpleidingen en bijhorende apparatuur (o.a. ontspanstations, analysekamers, boosterpompen, meetkamers,…) systematisch mee opgenomen in het systeem voor nieuwe projecten? Worden wijzigingen aan pijpleidingen en bijhorende apparatuur systematisch mee opgenomen in het management of change systeem? |  |
| 8 (par.3.2) | Hoe is het onderzoek gebeurd naar de risico’s te wijten aan pijpleidingen? |  |
| 9 (par.3.2) | Wie heeft deze risicoanalyse gemaakt (bedrijf, beheerder pijpleiding, derde)? |  |
| 10 (par.3.2) | Wie is er allemaal betrokken geweest bij het opstellen van deze risicoanalyse en welke methodiek is hiervoor gebruikt ? Zijn er periodieke herzieningen voorzien van deze risicoanalyses? |  |
| 11 (par.3.2) | Welke scenario’s voor zware ongevallen met pijpleidingen en/of toebehoren zijn geïdentificeerd en opgenomen in het veiligheidsrapport van uw onderneming? |  |
| 12 (par.3.3) | Is er een zoneringsdossier voor al deze pijpleidingen en toebehoren (bovengronds gedeelte)? Zijn deze leidingen en toebehoren ook beschouwd in het explosieveiligheidsdocument van uw bedrijf? |  |

| Nr. | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- |
|  | Technische en organisatorische maatregelen |
| 13 (par.4.1) | Welke normen of reglementeringen zijn toegepast bij de constructie van de pijpleidingen? |  |
| 14 (par.4.1) | Is er op deze pijpleidingen een druktest uitgevoerd voor indienstname? Bent u in het bezit van een attest van deze drukproef? Met welke frequentie wordt deze druktest herhaald? |  |
| 15 (par.4.1) | Welke preventieve maatregelen zijn er genomen om de volgende oorzaken te reduceren en/of te vermijden: overdruk (metingen, alarmen; overdrukventielen….); corrosie en erosie (kathodische bescherming, schildering, diktemetingen, controle kwaliteit product,…); te hoge of te lage temperatuur (metingen, alarmen,…); externe belasting en impact (ondersteuning bovengrondse leidingen, bescherming van leidingen in racks,…); trillingen; operatorfouten? |  |

| 16 (par.4.1) | Welke mitigerende maatregelen zijn er genomen om de schade bij een vrijzetting te beperken: detectiesystemen; communicatiesystemen; automatische afsluiters; collectieve beschermingsmiddelen; persoonlijke beschermingsmiddelen; noodplan; interventiemiddelen? |  |
| --- | --- | --- |
| 17 (par.4.1) | Zijn deze preventieve en mitigerende maatregelen voor pijpleidingen en bijhorende apparatuur opgenomen in een inspectie- en onderhoudsprogramma? Met welke frequentie worden deze geïnspecteerd? |  |
| 18 (par.4.1) | Worden bij inspectie van de pijpleidingen en bijhorende apparatuur de volgende zaken geïnspecteerd : dikte van de leidingen; kathodische bescherming; ontspan- en meetstations; beveiligingen; afsluiters; pompen; elektrische installatie; compressoren; merkpalen ; … Bestaan er instructies over hoe deze inspecties dienen uitgevoerd te worden? |  |

| 19 (par.4.1) | Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspecties op de pijpleidingen en de bijhorende apparatuur? Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van de acties die hieruit voortvloeien? Hoe garandeert u dat u op de hoogte bent van de inspecties en de opvolging van de acties die hieruit voortvloeien indien de inspecties door een ander bedrijf gebeuren? |  |
| --- | --- | --- |
| 20 (par.4.2) | Is het werkvergunningssysteem ook van toepassing op derden die werken komen uitvoeren aan hun eigen installaties (pijpleidingen, meestations, ontspanstations…)? |  |
| 21 (par. 4.3) | Is er voorzien dat de nodige meldingen gebeuren en informatie uitgewisseld wordt indien er werken gepland zijn in de nabijheid van pijpleidingen (KLIM, KLIP, gemeenten,…) |  |
| 22 (par.4.4.) | Beschikt u over een systeem om bij (graaf)werken aan of in de buurt van de pijpleidingen rekening te houden met het ondergrondse leidingnet (via het vergunningssysteem of een specifieke dienst) |  |
| 23 (par.4.4) | Wordt er voorzien bij werken in de buurt van pijpleidingen die gevaarlijke producten transporteren dat er detectoren ter beschikking zijn voor de uitvoerders, zodat zij bij een eventueel lek direct gealarmeerd worden? |  |
| 24 (par.4.4) | Beschikt u over een systeem om de risico’s in te schatten bij werken waar zware voertuigen zich boven de ondergrondse pijpleidingen kunnen bevinden? |  |
| 25 (par.4.4) | Is er voorzien in een zone boven de ondergrondse pijpleidingen waar er geen verkeer mag circuleren of waar er niet gestationeerd mag worden? |  |
| 26 (par.4.4) | Hebben er zich op uw terreinen al ongevallen of bijna-ongevallen voorgedaan met de pijpleidingen en bijhorende apparatuur? Zijn deze onderzocht geworden en hebben deze aanleiding gegeven tot correctieve acties? |  |
| 27 (par.4.5) | Zijn er specifieke interventiescenario’s voor de pijpleidingen en bijhorende apparatuur opgenomen in het noodplan? |  |
| 28 (par.4.5) | Is er voorzien dat de beheerder van de pijpleiding zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt van een calamiteit ter hoogte van de pijpleiding? Beschikt het bedrijf over actuele en bruikbare telefoonnummers (van de interventiedienst van de beheerder) om deze beheerders te bereiken? |  |
| 29 (par. 4.5) | Worden de interventiescenario’s voor interne pijpleidingen en bijhorende apparatuur periodiek ingeoefend in samenwerking met de beheerder van de pijpleiding en/of de externe brandweer? |  |