Inspectie-instrument

INSPECTIE EN ONDERHOUD

MAART 2012

WERKVERSIE

De volledige versie van dit inspectie-instrument geeft toelichting bij de vragen en kan eveneens gedownload worden van de volgende website: www.werk.belgie.be/acr

Belgische Seveso-inspectiediensten

# Omhullingen

| Inhoud van het inspectieprogramma van omhullingen |
| --- |
| Zijn alle atmosferische procesvaten opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle drukvaten opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle stoomtoestellen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle bovengrondse opslagtanks opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle ondergrondse opslagtanks opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle vaste leidingen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle flexibels opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Is vastgelegd wie de omhullingen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Aard van de inspecties van omhullingen |
| Is voor elke omhulling (of type van omhulling) beschreven welke inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Is voor elke omhulling beschreven (in een instructie) hoe de inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede staat van de signalering op de omhullingen gecontroleerd? |  |
| Maximaal inspectie-interval van omhullingen |
| Is voor elke inspectie van een omhulling een maximaal inspectie-interval bepaald? |  |
| Is de keuze van het maximaal inspectie-interval van elke inspectie geargumenteerd? |  |
| Planning en tijdige uitvoering van inspecties van omhullingen |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de laatste inspecties die uitgevoerd zijn voor de verschillende omhullingen? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de inspecties die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Is er een werkwijze voor het opvolgen van de tijdige uitvoering van inspecties door het hogere management? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van inspecties die niet op tijd werden uitgevoerd? |  |
| Wordt de uiterste inspectiedatum alleen overschreden na expliciete toestemming van het hogere management? |  |
| Competentie voor het uitvoeren van inspecties van omhullingen |
| Is voor alle omhullingen vastgelegd wie de inspecties uitvoert? |  |
| Heeft de inrichting bepaald welke kwalificaties deze uitvoerders moeten hebben? |  |
| Kan de inrichting aantonen dat voor de inspecties die door eigen personeel worden uitgevoerd, deze werknemers de vereiste kwalificaties hebben? |  |
| Voor inspectietaken aan omhullingen die door derden worden uitgevoerd: gaat de inrichting regelmatig na dat deze inspectietaken correct worden uitgevoerd? |  |
| Rapportering van inspecties van omhullingen |
| Kan de inrichting van elke inspectie een rapport tonen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de geïnspecteerde installatieonderdelen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de meetresultaten en observaties? |  |
| Vermeldt het inspectierapport ondubbelzinnig of de omhulling in dienst mag blijven? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de eventueel noodzakelijke herstellingen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de uiterste datum voor de volgende inspectie? |  |
| Initiëren en plannen van herstellingen op omhullingen |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten van omhullingen moeten gemeld worden? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het nemen van de correctieve acties? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de nog uit te voeren herstellingen aan omhullingen? |  |
| Blijkt uit het overzicht van de nog uit te voeren herstellingen dat de uiterste uitvoeringsdatum nooit wordt overschreden? |  |
| Correcte uitvoering van herstellingen op omhullingen |
| Kan de inrichting voor elke herstelling een werkopdracht tonen? |  |
| Bevat de werkopdracht voldoende informatie om de herstelling goed te kunnen uitvoeren? |  |
| Kan de inrichting aantonen dat voor herstelwerkzaamheden die door eigen personeel worden uitgevoerd, deze werknemers de vereiste kwalificaties hebben? |  |
| Voor herstellingen aan omhullingen die door derden worden uitgevoerd: gaat de inrichting regelmatig na dat deze correct worden uitgevoerd? |  |
| Wijzigingen in de organisatie van inspecties en herstellingen op omhullingen |
| Indien in het recente verleden het aantal middelen of mensen voor het uitvoeren van het programma voor de inspectie van omhullingen verminderd zijn, kan deze vermindering verantwoord worden? |  |
| Beoordeling van de toepassing van het inspectieprogrammasysteem op omhullingen |
| Kan de inrichting aantonen dat de correcte toepassing van de procedures voor het inspecteren van de omhullingen periodiek geauditeerd wordt? |  |
| Kan hiervan een recent auditverslag getoond worden? |  |

# Roterende apparaten

| Inhoud van het inspectieprogramma op roterende apparaten |
| --- |
| Zijn alle roterende apparaten opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Is vastgelegd wie de roterende apparaten in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Aard van de inspecties op roterende apparaten |
| Is voor elk roterend apparaat (of type van apparaat) beschreven welke inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Is voor elk roterend apparaat beschreven (in een instructie) hoe de inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Maximaal inspectie-interval van de inspecties op roterende apparaten |
| Is voor elke inspectie van een roterend apparaat een maximaal inspectie-interval bepaald? |  |
| Is de keuze van het maximaal inspectie-interval van elke inspectie geargumenteerd? |  |
| Planning en tijdige uitvoering van de inspecties op roterende apparaten |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de inspecties die uitgevoerd zijn voor de verschillende roterende apparaten? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de inspecties die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Is er een werkwijze voor het opvolgen van de tijdige uitvoering van inspecties door het hogere management? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van inspecties die niet op tijd werden uitgevoerd? |  |
| Wordt de uiterste inspectiedatum alleen overschreden na expliciete toestemming van het hogere management? |  |
| Competentie voor het uitvoeren van inspecties op roterende apparaten |
| Is voor alle roterende apparaten vastgelegd wie de inspecties uitvoert? |  |
| Heeft de inrichting bepaald welke kwalificaties deze uitvoerders moeten hebben? |  |
| Kan de inrichting aantonen dat voor de inspecties die door eigen personeel worden uitgevoerd, deze werknemers de vereiste kwalificaties hebben? |  |
| Voor inspectietaken aan roterende apparaten die door derden worden uitgevoerd: gaat de inrichting regelmatig na dat deze inspectietaken correct worden uitgevoerd? |  |
| Rapportering van inspecties op roterende apparaten |
| Kan de inrichting van elke inspectie een rapport tonen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de geïnspecteerde roterende apparaten? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de meetresultaten en observaties? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de eventueel noodzakelijke herstellingen? |  |
| Initiëren en plannen van herstellingen aan roterende apparaten |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten aan roterende apparaten moeten gemeld worden? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het nemen van de correctieve acties? |  |
| Kan een overzicht getoond worden van de nog uit te voeren herstellingen aan roterende apparaten? |  |
| Blijkt uit het overzicht van de nog uit te voeren herstellingen dat de uiterste uitvoeringsdatum nooit wordt overschreden? |  |
| Uitvoeren van herstellingen aan roterende apparaten |
| Kan de inrichting voor elke noodzakelijke herstelling een werkopdracht tonen? |  |
| Is vastgelegd wie de herstellingen plant? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de herstellingen die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van herstellingen die niet tijdig werden uitgevoerd? |  |
| Wordt de uiterste hersteldatum alleen overschreden na expliciete toestemming van het hogere management? |  |
| Wijzigingen in de organisatie van inspecties en herstellingen op roterende apparaten |
| Indien in het recente verleden het aantal middelen of mensen voor het uitvoeren van het programma voor de inspectie van roterende apparaten verminderd zijn, kan deze vermindering verantwoord worden? |  |
| Beoordeling van de toepassing van het inspectieprogrammasysteem op roterende apparaten |
| Kan de inrichting aantonen dat de correcte toepassing van de procedures voor het inspecteren van de roterende apparaten periodiek geauditeerd wordt? |  |
| Kan hiervan een actueel auditverslag getoond worden? |  |

# Drukontlasting

| Inhoud van het inspectie- en onderhoudsprogramma op drukontlasting |
| --- |
| Zijn alle veiligheidskleppen opgenomen in een periodiek onderhoudsprogramma? |  |
| Zijn alle veiligheidskleppen opgenomen in een programma voor visuele inspectie? |  |
| Zijn alle breekplaten opgenomen in een inspectie- of preventief onderhoudsprogramma? |  |
| Zijn alle drukmetingen (en eventuele bijhorende alarmen) tussen breekplaten en veiligheidskleppen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle ademventielen in een inspectieprogramma opgenomen? |  |
| Is vastgelegd wie de drukontlasting in het inspectie- en onderhoudsprogramma opneemt? |  |
| Aard van het onderhoud en de inspecties op drukontlasting |
| Is voor elke veiligheidsklep beschreven (in een instructie) hoe het onderhoud moeten uitgevoerd worden? |  |
| Zijn er instructies met betrekking tot de demontage, het transport, de opslag en de montage van veiligheidskleppen? |  |
| Gebeurt de visuele inspectie van veiligheidskleppen aan de hand van een controlelijst? |  |
| Zijn er instructies voor het testen van de drukbewakingen van de ruimten tussen de veiligheidskleppen en breekplaten? |  |
| Zijn er instructies voor het demonteren en monteren van breekplaten? |  |
| Maximale periode tussen de onderhoudsbeurten van veiligheidskleppen |
| Is voor elke klep de maximale periode tussen de onderhoudsbeurten bepaald? |  |
| Kan de keuze van het maximaal onderhoudsinterval voor elke veiligheidsklep geargumenteerd worden? |  |
| Wordt bij het periodiek onderhoud een voortest uitgevoerd? |  |
| Wordt op basis van deze voortest het onderhoudsinterval geëvalueerd? |  |
| Planning en tijdige uitvoering van de inspecties en het onderhoud op drukontlasting |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de onderhoudsbeurten en visuele inspecties die uitgevoerd zijn van de verschillende overdrukbeveiligingen? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de inspecties van de drukmetingen tussen breekplaten en veiligheidskleppen? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de visuele inspecties en onderhoudsbeurten die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Is er een werkwijze voor het opvolgen van de tijdige uitvoering van de visuele inspecties en het onderhoud door het hogere management? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van inspecties en onderhoudsbeurten die niet op tijd werden uitgevoerd? |  |
| Wordt de uiterste inspectie- en onderhoudsdatum alleen overschreden na expliciete toestemming van het hogere management? |  |
| Competentie voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties op drukontlasting |
| Is voor alle overdrukbeveiligingen vastgelegd wie de inspecties en het onderhoud uitvoert? |  |
| Heeft de inrichting bepaald welke kwalificaties deze uitvoerders moeten hebben? |  |
| Kan de inrichting aantonen dat voor de inspecties die door eigen personeel worden uitgevoerd, deze werknemers de vereiste kwalificaties hebben? |  |
| Voor inspectie- en onderhoudstaken aan drukbeveiligingen die door derden worden uitgevoerd: gaat de inrichting regelmatig na dat deze inspectie- en onderhoudstaken correct worden uitgevoerd? |  |
| Rapportering van het onderhoud en de inspecties op drukontlasting |
| Kan de inrichting voor elke veiligheidsklep een rapport van elke onderhoudsbeurt tonen? |  |
| Kan de inrichting een rapport tonen van de visuele inspecties van veiligheidskleppen? |  |
| Kan de inrichting een rapport tonen van de inspectie van elke drukbewaking tussen een breekplaat en een veiligheidsklep? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de controles van de ademventielen? |  |
| Vermelden de rapporten de onderzochte veiligheidskleppen, drukbewaking, breekplaten of ademventielen? |  |
| Vermeldt het onderhoudsrapport de testresultaten en visuele observaties? |  |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten aan de drukbeveiligingen moeten gemeld worden wanneer deze vastgesteld worden bij visuele inspecties? |  |
| Wordt de lekdichtheid van veiligheidskleppen gecontroleerd nadat ze aangesproken werden? |  |
| Wijzigingen in de organisatie van inspecties en herstellingen op drukontlasting |
| Indien in het recente verleden het aantal middelen of mensen voor het uitvoeren van het programma voor de inspectie van drukontlasting verminderd zijn, kan deze vermindering verantwoord worden? |  |
| Beoordeling van de toepassing van het inspectieprogrammasysteem op drukontlasting |
| Kan de inrichting aantonen dat de correcte toepassing van de procedures voor het inspecteren van de drukbeveiligingen regelmatig geauditeerd wordt? |  |
| Kan hiervan een recent auditverslag getoond worden? |  |

# Instrumentele veiligheidssystemen

| Inhoud van het inspectieprogramma op instrumentele veiligheidssystemen |
| --- |
| Zijn alle instrumentele beveiligingen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle noodstopsystemen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle alarmen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle noodafsluiters opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle detectiesystemen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Is vastgelegd wie de instrumentele veiligheidssystemen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Zijn alle instrumentele veiligheidssystemen eenduidig geïdentificeerd? |  |
| Is de werking van elk instrumenteel veiligheidssysteem gedocumenteerd in een specificatiedocument? |  |
| Aard van de inspecties op instrumentele veiligheidssystemen |
| Is er voor elk instrumenteel veiligheidssysteem een instructie ter beschikking voor het uitvoeren van de inspectie? |  |
| Is er voor elk instrumenteel veiligheidssysteem een testinstructie voorzien? |  |
| Maximaal inspectie-interval van de inspecties op instrumentele veiligheidssystemen |
| Is voor elke inspectie van instrumentele veiligheidssystemen een maximaal inspectie-interval bepaald? |  |
| Is de keuze van het maximaal inspectie-interval van elke inspectie geargumenteerd? |  |
| Planning en tijdige uitvoering van inspecties op instrumentele veiligheidssystemen |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de inspecties die uitgevoerd zijn voor de verschillende instrumentele veiligheidssystemen? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de inspecties die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Is er een werkwijze voor het opvolgen van de tijdige uitvoering van inspecties door het hogere management? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van inspecties die niet op tijd werden uitgevoerd? |  |
| Wordt de uiterste inspectiedatum alleen overschreden na expliciete toestemming van het hogere management? |  |
| Competentie voor het uitvoeren van inspecties op instrumentele veiligheidssystemen |
| Is voor alle instrumentele veiligheidssystemen vastgelegd wie de inspecties uitvoert? |  |
| Heeft de inrichting bepaald welke kwalificaties deze uitvoerders moeten hebben? |  |
| Kan de inrichting aantonen dat voor de inspecties die door eigen personeel worden uitgevoerd, deze werknemers de vereiste kwalificaties hebben? |  |
| Voor inspectietaken aan instrumentele veiligheidssystemen die door derden worden uitgevoerd: gaat de inrichting regelmatig na dat deze inspectietaken correct worden uitgevoerd? |  |
| Rapportering van inspecties op instrumentele veiligheidssystemen |
| Kan de inrichting van elke inspectie een rapport tonen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de referentie van de onderzochte instrumentele veiligheidssystemen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de meetresultaten en observaties? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de eventueel noodzakelijke herstellingen? |  |
| Initiëren en plannen van herstellingen aan instrumentele veiligheidssystemen |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten aan de instrumentele veiligheidssystemen moeten gemeld worden? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het nemen van de correctieve acties? |  |
| Is er een systeem om alternatieve maatregelen te voorzien in het geval er een defect wordt vastgesteld aan instrumentele veiligheidssystemen? |  |
| Kan een overzicht getoond worden van de nog uit te voeren herstellingen aan instrumentele veiligheidssystemen? |  |
| Zijn er herstellingen waarvan de uiterste uitvoeringsdatum is overschreden? |  |
| Wijzigingen in de organisatie van inspecties en herstellingen op instrumentele veiligheidssystemen |
| Indien in het recente verleden het aantal middelen of mensen voor het uitvoeren van het inspectieprogrammasysteem verminderd zijn, kan deze vermindering verantwoord worden? |  |
| Beoordeling van de toepassing van het inspectieprogrammasysteem op instrumentele veiligheidssystemen |
| Kan de inrichting aantonen dat de correcte toepassing van de procedures voor het inspecteren van de instrumentele veiligheidssystemen regelmatig geauditeerd wordt? |  |
| Kan hiervan een recent auditverslag getoond worden? |  |

# Interventiemiddelen

| Inhoud van het inspectieprogramma voor de brandbestrijdingsmiddelen |
| --- |
| Zijn alle sprinklersystemen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle delugesystemen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle hydranten en monitoren opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle bluswaterpompen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Wordt de kwaliteit van het blusschuim regelmatig gecontroleerd? |  |
| Zijn alle brandblusapparaten opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle brandweerslangen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle brandweerwagens opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle brandweerliften of -ladders opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn er in het inspectieprogramma controles voorzien om na te gaan of de interventiemiddelen voldoende beschermd zijn tegen de vorst? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede staat van de signalering van de brandbestrijdingsmiddelen regelmatig gecontroleerd? |  |
| Is vastgelegd wie de brandbestrijdingsmiddelen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Inhoud van het inspectieprogramma voor de eerstehulpmiddelen |
| Zijn alle nooddouches opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle oogspoelflessen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn de ziekenwagens opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle verzorgingsmiddelen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle tegengiffen en neutralisatiestoffen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede staat van de signalering van de eerstehulpmiddelen periodiek gecontroleerd? |  |
| Is vastgelegd wie de eerstehulpmiddelen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Inhoud van het inspectieprogramma voor de evacuatiemiddelen: |
| Worden de alarm- en waarschuwingssignalen periodiek getest? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede werking van de noodverlichting periodiek gecontroleerd? |  |
| Wordt de werking van de nooddeuren periodiek gecontroleerd? |  |
| Wordt het vrij zijn van de vluchtwegen periodiek gecontroleerd? |  |
| Is de rookevacuatie opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede staat van de signalering van de evacuatiemiddelen periodiek gecontroleerd? |  |
| Is vastgelegd wie de evacuatiemiddelen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Inspectie en onderhoud voor de persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking staan van de interventieploeg geïnspecteerd en/of onderhouden? |  |
| Worden eventuele vluchtmaskers periodiek geïnspecteerd en/of onderhouden? |  |
| Inspectieprogramma voor de communicatiemiddelen |
| Worden de communicatiemiddelen periodiek getest? |  |
| Aard en maximaal inspectie-interval van de inspecties van interventiemiddelen |
| Is voor alle interventiemiddelen beschreven welke inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Is voor alle interventiemiddelen beschreven (in een instructie) hoe de inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Is voor elke inspectie van de interventiemiddelen een maximaal inspectie-interval bepaald? |  |
| Is de keuze van het maximaal inspectie-interval van elke inspectie geargumenteerd? |  |
| Planning en tijdige uitvoering van inspecties van interventiemiddelen |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de inspecties die uitgevoerd zijn voor de verschillende interventiemiddelen? |  |
| Is er een werkwijze voor het volgen van de tijdige uitvoering van inspecties door het hoger management? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de inspecties die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Wordt de uiterste inspectiedatum alleen overschreden na expliciete toestemming van het hoger management? |  |
| Rapportering van inspecties van interventiemiddelen |
| Kan de inrichting van elke inspectie een rapport tonen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de onderzochte referenties van de interventiemiddelen in het rapport? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de meetresultaten en observaties? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de eventueel noodzakelijke herstellingen? |  |
| Uitvoeren van herstellingen aan de interventiemiddelen |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten aan de interventiemiddelen moeten gemeld worden? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het nemen van correctieve acties? |  |
| Kan een overzicht getoond worden van de nog uit te voeren herstellingen aan de interventiemiddelen? |  |
| Werden defecte interventiemiddelen onmiddellijk hersteld of vervangen? |  |
| Zijn er herstellingen waarvan de uiterste uitvoeringsdatum is overschreden? |  |
| Beoordeling van de toepassing van het inspectieprogrammasysteem van de interventiemiddelen |
| Kan de inrichting aantonen dat de correcte toepassing van de procedures voor het inspecteren van de interventiemiddelen periodiek geauditeerd wordt? |  |
| Kan hiervan een recent auditverslag getoond worden? |  |

# Opvang- en afvoersystemen

| Inhoud van het inspectieprogramma op opvang- en afvoersystemen |
| --- |
| Zijn alle secundaire omhullingen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle inkuipingen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle opvangsystemen onder procesinstallaties opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle opvangsystemen onder verlaadposten opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Is vastgelegd wie de opvangsystemen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Aard van de inspecties op de opvangsystemen |
| Gebeuren de inspecties aan de hand van een controlelijst? |  |
| Is de frequentie van de inspecties van de opvangsystemen vastgelegd? |  |
| Planning en tijdige uitvoering van de inspecties op opvang- en afvoersystemen |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de inspecties die uitgevoerd zijn op de verschillende opvangsystemen? |  |
| Blijkt hieruit dat het vooropgestelde inspectie-interval wordt gerespecteerd? |  |
| Worden de relevante observaties gedocumenteerd? |  |
| Uitvoeren van herstellingen van opvang- en afvoersystemen |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten aan opvangsystemen moeten gemeld worden? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het nemen van correctieve acties? |  |
| Kan aangetoond worden dat bij afwijkingen aan opvangsystemen die veiligheidskritisch zijn, onmiddellijk alternatieve maatregelen zijn genomen om de opvangcapaciteit te garanderen? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de geplande herstellingen aan opvangsystemen? |  |
| Gebeuren de herstellingen binnen de vooropgestelde uitvoeringsdatum? |  |
| Beoordeling van de toepassing van het inspectieprogrammasysteem op opvang- en afvoersystemen |
| Kan de inrichting aantonen dat de correcte toepassing van de procedures voor het inspecteren van de opvangsystemen periodiek geauditeerd wordt? |  |
| Kan hiervan een recent auditverslag getoond worden? |  |

# Elektrische installaties

| Inhoud van het inspectieprogramma van elektrische installaties |
| --- |
| Zijn alle hoogspanningskringen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle laagspanningskringen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle aardingspunten en equipotentiaalverbindingen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle bliksembeveiligingen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle veiligheidskritische noodvoorzieningen die gebruikt worden om een spanningsval op te vangen, opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Leggen de verzekering of de exploitatievoorwaarden thermografische onderzoeken op? |  |
| Zo ja, zijn deze thermografische onderzoeken in een inspectieprogramma opgenomen? |  |
| Is vastgelegd wie de elektrische installaties in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Uitvoering van inspecties op elektrische installaties |
| Wordt de volledige hoogspanningsinstallatie jaarlijks gekeurd? |  |
| Wordt de volledige laagspanningsinstallatie 5-jaarlijks of, indien anders verplicht, met een kleiner interval gekeurd? |  |
| Heeft de inrichting een planning om op elke installatie om de vijf jaar isolatiemetingen uit te voeren? |  |
| Worden alle aardingen periodiek geïnspecteerd? |  |
| Worden alle equipotentiaalverbindingen periodiek geïnspecteerd? |  |
| Worden alle bliksembeveiligingen periodiek geïnspecteerd? |  |
| Rapportering van inspecties op elektrische installaties |
| Kan de inrichting van elke inspectie een rapport tonen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de geïnspecteerde onderdelen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de meetresultaten en observaties? |  |
| Vermeldt het inspectierapport ondubbelzinnig de inbreuken en opmerkingen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de uiterste datum voor de volgende inspectie? |  |
| Initiëren en plannen van herstellingen van elektrische installaties |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten aan de elektrische installatie moeten gemeld worden? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de nog uit te voeren herstellingen aan elektrische installaties? |  |
| Wordt voor elke herstelling de streefdatum vastgelegd? |  |
| Uitvoeren van herstellingen van elektrische installaties |
| Kan de inrichting voor elke noodzakelijke herstelling een werkopdracht tonen? |  |
| Is vastgelegd wie de herstellingen aan elektrische installaties plant? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de herstellingen die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de herstellingen die over tijd zijn? |  |
| Kan de inrichting aantonen dat de herstellingen die over tijd zijn, periodiek aan het hogere management gerapporteerd worden? |  |
| Kan het management aantonen dat het iets doet met deze rapportage? |  |
| Indien de herstellingen worden uitgevoerd door eigen werknemers: beschikken zij over een BA4- en/of BA5-bekwaamheidsattest? |  |
| Wijzigingen in de organisatie van inspecties en herstellingen van elektrische installaties |
| Indien in het recente verleden het aantal middelen of mensen voor het uitvoeren van het inspectieprogrammasysteem verminderd zijn, kan deze vermindering verantwoord worden? |  |