Inspectie-instrument
OPERATIONELE HANDELINGEN

DECEMBER 2010

WERKVERSIE

Belgische Seveso-inspectiediensten

# Instructies

| Aanwezigheid van instructies |  |
| --- | --- |
| Is er voor elke installatie een overzicht van de instructies? |  |
| Is het onder controle houden van elk installatieonderdeel in een instructie beschreven? |  |
| Is het opstarten van elk installatieonderdeel in een instructie beschreven? |  |
| Is het stilleggen van elk installatieonderdeel in een instructie beschreven? |  |
| Is het heropstarten van de installatie na reiniging, inspectie, onderhoud en onvoorziene uitval in een instructie beschreven? |  |
| Is het stopzetten in noodgevallen van elk installatieonderdeel in een instructie beschreven? |  |
| Is er voor elke installatie een overzicht van de instructies voor de uitvoering van de manuele taken? |  |
| Is elke laadoperatie beschreven in een instructie? |  |
| Is elke losoperatie beschreven in een instructie? |  |
| Is elke drainoperatie beschreven in een instructie? |  |
| Is elke staalname beschreven in een instructie? |  |
| Is elke manuele toevoeging van producten in een installatieonderdeel beschreven in een instructie? |  |
| Zijn de andere operationele handelingen, waarvan één of meer stappen worden uitgevoerd in de installatie, beschreven in een instructie? |  |
| Uitvoering van een taakanalyse |  |
| Is bepaald voor welke taken een taakanalyse nodig is? |  |
| Werden voor deze taken de taakanalyses uitgevoerd? |  |
| Werden de gebruikers betrokken bij de taakanalyses? |  |
| Werden de operationele handelingen in deelstappen opgesplitst? |  |
| Is er een procedure die de uitvoering van taakanalyses beschrijft? |  |
| Opstellen van instructies |  |
| Is voor elke instructie de doelgroep bepaald? |  |
| Is vastgelegd wie betrokken dient te worden bij de opstelling van instructies? |  |
| Ligt de verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van de instructies vast? |  |
| Wijzigen van instructies |  |
| Is de werkwijze om wijzigingen aan te brengen in instructies eenduidig bepaald? |  |
| Is vastgelegd hoe de gebruikers van de instructies een voorstel tot aanpassing van de instructies kunnen indienen? |  |
| Documentcontrole van instructies |  |
| Is elke instructie een gecontroleerd document? |  |
| Kan van elke schriftelijke en elektronische kopie gecontroleerd worden of het al dan niet de actuele versie is? |  |
| Wordt elke instructie geviseerd door de preventieadviseur? |  |
| Vermelding van gevaren en risico’s |  |
| Zijn de gevaren van de aanwezige stoffen beschreven in de instructies van de installatie? |  |
| Zijn de grenzen van het veilig werkingsgebied voor de relevante parameters (druk, temperatuur, debiet, concentratie, …) beschreven in de instructies van de installatie? |  |
| Zijn de gevolgen van het overschrijden van deze grenzen beschreven in de instructies van de installatie? |  |
| Controle op de uitvoering van de instructie |  |
| Werd onderzocht of bij de uitvoering van bepaalde instructies het gebruik van een checklist nodig is? |  |
| Werd onderzocht of bij de uitvoering van bepaalde instructies een tweede persoon nodig is die de uitvoering controleert? |  |
| Weergave van voorzorgsmaatregelen in instructies |  |
| Worden voorzorgsmaatregelen in de instructies steeds opvallend en duidelijk herkenbaar weergegeven? |  |
| Vermelden de voorzorgsmaatregelen steeds de mogelijke gevolgen van het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen of van de foutieve uitvoering? |  |
| Wordt met een taakanalyse getoetst of alle nodige voorzorgsmaatregelen aanwezig zijn? |  |
| Beschrijving van verschillende stappen |  |
| Indien er verschillende stappen zijn bij de uitvoering van de instructie, worden deze stappen dan duidelijk onderscheiden en afzonderlijk beschreven? |  |
| Wordt voor een minder frequent uitgevoerde en zeer gevaarlijke taak bij het kritisch deel (één of meerdere stappen) van de bijhorende instructie een registratie van uitvoering van deze stap(pen) gevraagd? |  |
| Indien de instructie onderdelen bevat die door verschillende personen moeten worden uitgevoerd, zijn de specifieke uitvoerders bij de betrokken onderdelen van de instructie dan duidelijk vermeld? |  |
| Beschrijving van voorwaarden, criteria of berekeningen voor de uitvoering van stappen |  |
| Indien bepaalde beslissingen moeten genomen worden door de uitvoerder op basis van bepaalde voorwaarden, criteria of berekeningen, worden deze voorwaarden, criteria of berekeningen vermeld vóór de mogelijke acties? |  |
| Wordt voor berekeningen een formule of een tabel gegeven? |  |
| Wordt er uitleg gegeven omtrent de eventuele berekeningen die moeten uitgevoerd worden? |  |
| Worden parameters kwantitatief uitgedrukt? |  |
| Structuur van de instructies |  |
| Hebben alle instructies eenzelfde vaste structuur met telkens dezelfde indeling in vaste rubrieken met uniforme titels? |  |
| Zijn andere instructies waarnaar gerefereerd wordt, eenduidig geïdentificeerd? |  |
| Tijdelijke instructies |  |
| Wordt er periodiek onderzocht of de tijdelijke instructies nog geldig zijn? |  |
| Kan een operator vlot nakijken welke tijdelijke instructies van kracht zijn? |  |

# Opleiding van operatoren

| Programma van de initiële opleiding |  |
| --- | --- |
| Is er voor elke operator een formeel programma voor de initiële opleiding? |  |
| Is iemand verantwoordelijk voor het bepalen van de inhoud van het programma? |  |
| Werd de preventieadviseur betrokken bij de opstelling van het programma van de initiële opleiding? |  |
| Is er in het initiële opleidingstraject een stage voorzien? |  |
| Werden de operatoren die nog niet zelfstandig konden werken, begeleid door een persoon met ervaring (zogenaamde «peters»)? |  |
| Inhoud van de initiële opleiding |  |
| Behandelt de initiële opleiding de kennis van de gevaarlijke stoffen in de installatie? |  |
| Behandelt de initiële opleiding de risico’s van de installatie? |  |
| Behandelt de initiële opleiding de taken die in de installatie moeten uitgevoerd worden? |  |
| Behandelt de initiële opleiding het correcte gebruik van PBM’s nodig voor het uitvoeren van de taken in de installatie? |  |
| Behandelt de initiële opleiding de noodinstructies? |  |
| Behandelt de initiële opleiding de werking van de installatie met alle monitor- en controlehandelingen? |  |
| Behandelt de initiële opleiding de acties die de operator moet ondernemen om het proces binnen de veilige werkingsgrenzen te houden? |  |
| Behandelt de initiële opleiding de reactie op de veiligheidskritische alarmen? |  |
| Beoordeling van de bekwaamheid na de initiële opleiding |  |
| Werd de bekwaamheid van de operatoren voor het uitoefenen van een operationele taak beoordeeld vooraleer hij deze taak zonder begeleiding mocht uitoefenen? |  |
| Werden de beoordelingen geregistreerd? |  |
| Werd de beslissing om een operator zelfstandig te laten werken op een formele wijze genomen? |  |

| Planning en programmering van permanente opleiding |  |
| --- | --- |
| Werd voor elke operator een formeel programma vastgelegd voor de permanente opleiding en training? |  |
| Was iemand verantwoordelijk voor het bepalen van de inhoud van het opleidingsprogramma? |  |
| Werd de preventieadviseur betrokken bij de opstelling van de opleidings-programma’s? |  |
| Werd periodiek geëvalueerd welke bijkomende opleiding nodig is? |  |
| Kan een werknemer zelf bijkomende opleiding voorstellen? |  |
| Is iemand verantwoordelijk voor het opvolgen van het permanent opleidingsprogramma? |  |

| Beoordeling van de bekwaamheid |  |
| --- | --- |
| Werd de bekwaamheid van de operatoren voor het uitoefenen van hun taken periodiek beoordeeld? |  |
| Werden de beoordelingen geregistreerd? |  |
| Werden de beoordelingen gebruikt om het opleidingsprogramma bij te sturen? |  |

# Alarmbeheer

| Beheer van het alarmsysteem |  |
| --- | --- |
| Is er een procedure die het beheer van de alarmen beschrijft? |  |
| Is er een procedure die het wijzigen van alarmen beschrijft? |  |
| Zijn er instructies voor het uitschakelen van een alarm? |  |
| Toewijzen van alarmen en hun prioriteiten |  |
| Worden alarmen uitsluitend ingevoerd wanneer een interventie door een operator vereist is? |  |
| Worden de operatoren verwittigd wanneer de grens van het veilige werkingsgebied dreigt overschreden te worden? |  |
| Zijn de acties (controlehandelingen) waarmee het overschrijden van deze grens kan voorkomen worden, beschreven? |  |
| Is het voor de operator duidelijk of de overschrijding al dan niet wordt tegengegaan door een automatische actie? |  |
| Zijn er voor de alarmen prioriteitsniveaus opgesteld met duidelijke criteria? |  |
| Wordt er een beperking opgelegd aan het aantal alarmen binnen de hoogste prioriteitsniveaus? |  |
| Zijn er voor alarmen met het hoogste prioriteitsniveau gedocumenteerde operatoracties vastgelegd? |  |

| Alarmanalyse |  |
| --- | --- |
| Wordt een historiek van de alarmen bijgehouden? |  |
| Wordt de belasting van het alarmsysteem op de operatoren periodiek geëvalueerd? |  |
| Heeft het bedrijf maatregelen genomen tegen hinderlijke alarmen? |  |
| Heeft het bedrijf maatregelen genomen tegen “staande alarmen”? |  |
| Heeft het bedrijf maatregelen genomen tegen een overvloed aan alarmen? |  |

# Ploegbeheer

| Functies en taken binnen de ploeg |  |
| --- | --- |
| Is er binnen de ploeg steeds een ploegleider aangeduid? |  |
| Is er een vervanger van de ploegleider aangeduid? |  |
| Is er een overzicht van de operationele functies die binnen de ploeg ingevuld moeten worden bij normale werking? |  |
| Zijn voor elke operationele functie de bijhorende operationele taken beschreven? |  |
| Is de bevoegdheid om de installatie stil te leggen toegewezen? |  |
| Is de bevoegdheid om de installatiezone te ontruimen toegewezen? |  |
| Ploegbezetting |  |
| Is de minimale ploegbezetting in functie van de activiteitsgraad vastgelegd? |  |
| Is de handelswijze vastgelegd voor het geval de minimale bezetting van de ploeg niet gehaald wordt? |  |
| Wordt de bezetting verhoogd in uitzonderlijke omstandigheden bij een verhoogde werkbelasting (bijvoorbeeld bij de opstart van een gewijzigde installatie, bij de opstart na een shutdown)? |  |
| Ploegenwissel |  |
| Is er een procedure voor de ploegenwissel? |  |
| Is er een methode om te verzekeren dat alle belangrijke informatie overgedragen wordt tussen de ploegen die elkaar aflossen? |  |

# Verificatievragen op de werkplek

| Verificatievragen voor operatoren |  |
| --- | --- |
| Werd u betrokken bij risicoanalyses van de taken die u uitvoert? |  |
| Zijn de instructies voor u vlot beschikbaar? |  |
| Vindt u de instructies begrijpelijk? |  |
| Wat doet u als u een opmerking over een instructie hebt? |  |
| Zijn er op dit moment tijdelijke instructies van kracht? |  |
| Bent u tijdens uw initiële opleiding begeleid geweest? |  |
| Kan u zelf bijkomende opleiding aanvragen? |  |
| Worden de ploegbezettingen tijdens zeer hoog belaste periodes, zoals opstarten, uitgebreid? |  |
| Verificatievragen voor operatoren die op alarmen moeten reageren |  |
| Is de voorstelling van de verschillende alarmklassen (prioriteitsniveaus) voor u duidelijk? |  |
| Welke alarmen zijn op dit ogenblik actief? |  |
| Kunt u deze alarmlijst filteren naar prioriteitsniveaus? |  |
| Wijzigt u instellingen van alarmen? |  |
| Krijgt u soms meer alarmen dan u kan verwerken? |  |
| Verificatievragen aan ploegleiders |  |
| Beoordeelt u nieuwe ploegleden na hun initiële opleiding? |  |
| Beoordeelt u uw ploegleden periodiek? |  |
| Evalueert u of bijkomende opleiding nodig is voor uw ploegleden, ook op individuele basis? |  |
| Volgt u het permanent opleidingsprogramma op voor uw ploegleden? |  |
| Heeft u de bevoegdheid om de installatie gedeeltelijk of geheel stil te leggen? |  |
| Hoeveel operatoren moeten aanwezig zijn volgens de bezettingsregels? Hoeveel operatoren zijn er nu aanwezig? |  |
| Wat doet u wanneer de minimumbezetting niet gehaald wordt? |  |
| Welke zijn de overuren van de actuele ploegleden? |  |