Inspectie-instrument
NOODPLANNING

Maart 2012

WERKVERSIE

De volledige versie van dit inspectie-instrument geeft toelichting bij de vragen en kan eveneens gedownload worden van de volgende website: www.werk.belgie.be/acr

Belgische Seveso-inspectiediensten

# Organisatie en coördinatie tijdens een noodsituatie

| Melding van een noodsituatie |
| --- |
| Is er in de onderneming een eenduidig meldpunt voor noodsituaties vastgelegd? |  |
| Kan een noodsituatie van op alle plaatsen in het bedrijf snel gemeld worden? |  |
| Is op alle telefoontoestellen het noodnummer vermeld? |  |
| Is er een telefoonnummer waarop de overheid het bedrijf kan verwittigen van een externe noodsituatie die het bedrijf bedreigt? |  |
| Detectie |
| Is geëvalueerd of er plaatsen zijn in het bedrijf waar detectiemiddelen noodzakelijk zijn om noodsituaties voldoende snel te detecteren? |  |
| Heeft de onderneming geëvalueerd of dodemanssystemen noodzakelijk zijn om problemen met afzonderlijk tewerkgestelde werknemers snel te detecteren? |  |
| Meldpunt |
| Is het meldpunt permanent bemand? |  |
| Is in bedrijven die niet permanent bemand zijn, voorzien dat meldingen (van detectiesystemen) worden doorgeschakeld (vb. naar een externe meldkamer of naar de gsm van een verantwoordelijke)? |  |
| Komen telefonische meldingen van noodsituaties binnen via een telefoon die alleen daartoe gebruikt wordt? |  |
| Beschikt het meldpunt over de nodige middelen om te reageren op een melding? |  |
| Kunnen vanuit het meldpunt rechtstreeks de in het bedrijf aanwezige alarmsignalen geactiveerd worden? |  |
| Werking van het meldpunt |
| Is er in het meldpunt een hulpmiddel (checklist, invulformulier, …) ter beschikking om bij een telefonische oproep te verzekeren dat de melder alle belangrijke informatie doorgeeft? |  |
| Zijn op het meldpunt één of meerdere formulieren en/of instructies beschikbaar die toelaten om snel te reageren op een melding via telefoon, alarmknop of brand-/gasdetectie? |  |
| Is vastgelegd dat bij brand onmiddellijk de externe brandweer wordt verwittigd? |  |
| Is vastgelegd wie de bevoegdheid heeft om de externe hulpdiensten op te roepen? |  |
| Alarmsignalen |
| Is vastgelegd welke alarmsignalen gebruikt worden in de onderneming? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het activeren van de alarmsignalen? |  |
| Zijn de ontruimingssignalen continu? |  |
| Indien er zowel een evacuatiesignaal als een alarmsignaal om te schuilen bestaat, is het onderscheid tussen deze twee alarmsignalen dan voldoende duidelijk? |  |
| Is nagegaan of de alarmsignalen overal in het bedrijf hoorbaar zijn? |  |
| Zijn de alarmsignalen ook beschikbaar bij elektriciteitsuitval? |  |
| Ontruiming |
| Zijn de verzamelplaatsen duidelijk aangegeven en gekend bij het personeel? |  |
| Is nagegaan of alle werknemers altijd veilig een verzamelplaats kunnen bereiken? |  |
| Is geëvalueerd of alle werkposten voldoende snel ontruimd kunnen worden? |  |
| Is geëvalueerd of vluchtmaskers of andere hulpmiddelen nodig zijn om veilig te kunnen ontruimen? |  |
| Zijn er windvanen of andere aanduidingen van de windrichting? |  |
| Schuilplaatsen |
| Is geëvalueerd of het noodzakelijk is om schuilplaatsen in te richten? |  |
| Is nagegaan of de capaciteit van de schuilplaatsen voldoende is? |  |
| Is nagegaan of de schuilplaats in voldoende mate van de schadelijke omgeving kan afgesloten worden? |  |
| Werd bepaald hoelang een schuilplaats veilig blijft bij de voorziene bezetting? |  |
| Zijn er instructies voor het gebruik van de schuilplaatsen tijdens een noodsituatie? |  |
| Is voorzien in een opvolging van de atmosfeer in de schuilplaatsen? |  |
| Is er een plan voor de evacuatie van de schuilplaatsen bij een langdurige noodsituatie? |  |
| Evacuatieleiders |
| Is voor elke verzamelplaats een evacuatieleider beschikbaar? |  |
| Zijn de evacuatieleiders herkenbaar? |  |
| Zijn er communicatiemiddelen voorzien voor de evacuatieleiders om te communiceren met het crisisteam? |  |
| Identificeren van vermisten |
| Is er een systeem om na te gaan of er vermisten zijn? |  |
| Is er een registratiesysteem dat snel uitsluitsel geeft wie er aanwezig is op het bedrijf? |  |
| Is vastgelegd hoe de evacuatieleiders het crisisteam informeren over vermoedelijke vermisten? |  |
| Veiligstellen en opvolging van installaties |
| Zijn er criteria of richtlijnen die aangeven wanneer de installaties moeten stilgelegd worden? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het stilleggen (en veiligstellen) van de installaties? |  |
| Heeft de persoon die het proces continu opvolgt zelf de bevoegdheid om het proces stil te leggen in situaties die snel tot een gevaarlijke situatie kunnen evolueren? |  |
| Kennen de operatoren de instructies voor het veiligstellen van de installaties van buiten of kunnen zij snel een steekkaart vinden die de manipulaties beschrijft? |  |
| Is vastgelegd hoe installaties in een veilige toestand gebracht worden voordat ontruiming plaatsvindt? |  |
| Werd geëvalueerd of de controlezaal de nodige bescherming biedt bij het optreden van de scenario’s van het noodplan? |  |
| Samenstelling van de interventieploeg |
| Is er een interne interventieploeg? |  |
| Is vastgelegd wie de leider is van de interventieploeg? |  |
| Is de minimumbezetting voor de interventieploeg bepaald? |  |
| Is de samenstelling en de werking van de interne interventieploeg besproken met de brandweer? |  |
| Wordt opgevolgd dat de minimumbezetting en een leider van de interventieploeg altijd aanwezig zijn? |  |
| Is de minimumbezetting voor de interventieploeg aanwezig? |  |
| Organisatie van de interventieploeg |
| Is vastgelegd wie beslist over het inzetten van de interventieploeg? |  |
| Is vastgelegd hoe de leden van de interventieploeg bijeengeroepen worden? |  |
| Is vastgelegd waar de interventieploeg verzamelt? |  |
| Zijn de leden en de leider van de interventieploeg herkenbaar? |  |
| Is nagegaan hoe snel na de melding de interventieploeg operationeel is op de plaats van een noodsituatie? |  |
| Interventiemiddelen |
| Bestaat er een plan met de positie van alle vaste interventiemiddelen? |  |
| Bestaat er een plan met de positie van alle mobiele interventiemiddelen? |  |
| Is vastgelegd op welke interventiemiddelen kan gerekend worden via overeenkomsten met buurbedrijven? |  |
| Is de brandweer geraadpleegd bij het bepalen van de nodige interventiemiddelen? |  |
| Zijn draagbare radio’s voorzien voor communicatie binnen de interventieploeg en met het crisisteam? |  |
| Zijn de interventiemiddelen explosieveilig voor bedrijven met risico’s op explosieve atmosferen? |  |
| Is er voor elk interventieploeglid een brandweeruitrusting? |  |
| Is het nodige transport voorzien om mobiele middelen snel tot op de plaats van de interventie te brengen? |  |
| Is er een plan voor het aanvullen van de hoeveelheid bluswater tijdens een interventie? |  |
| Eerste hulp en dringende verzorging |
| Zijn het aantal hulpverleners en hun vereiste kennis en vaardigheden bepaald? |  |
| Is de aanwezigheid van voldoende hulpverleners altijd gegarandeerd? |  |
| Zijn de hulpverleners herkenbaar tijdens de interventie? |  |
| Is nagegaan of er een lokaal nodig is dat uitgerust is voor de verzorging van gewonden? |  |
| Zijn er specifieke procedures opgesteld i.v.m. de tijdige verwittiging van de eerstehulpverleners? |  |
| Zijn de nodige tegengiffen en/of neutralisatiestoffen aanwezig voor de aanwezige gevaarlijke stoffen? |  |
| Wordt periodiek gecontroleerd of er nog voldoende verzorgingsmiddelen aanwezig zijn en of de aanwezige middelen niet vervallen zijn? |  |
| Beschikt het bedrijf over de nodige middelen om gewonden af te voeren naar een ziekenhuis? |  |
| Werden afspraken gemaakt met ziekenhuizen, zodat specifieke medische behandelingen daar kunnen gebeuren? |  |
| Is voorzien dat de namen van gewonden geregistreerd worden? |  |
| Toegang |
| Zijn er mensen aangeduid voor de opvang van externe hulpdiensten aan de poort? |  |
| Is nagegaan of er voldoende toegangswegen zijn, zodat alle installaties binnen het bedrijf door externe interventiewagens kunnen bereikt worden? |  |
| Is voorzien in bewaking aan de poort om externen (pers) buiten te houden? |  |
| Zijn de personen met taken aan de poort herkenbaar? |  |
| Samenroepen van het crisisteam |
| Is in het noodplan beschreven wanneer een crisisteam wordt opgericht? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het bijeenroepen van het crisisteam? |  |
| Zijn er afspraken gemaakt met de lokale politie, zodat leden van het crisisteam het crisiscentrum te allen tijde kunnen bereiken? |  |
| Is vastgelegd wie de leiding heeft van het crisisteam en in die hoedanigheid de eindbeslissingen neemt? |  |
| Is vastgelegd wie welke functie heeft binnen het crisisteam? |  |
| Kunnen al de voorziene functies altijd ingevuld worden? |  |
| Werking van het crisisteam |
| Is voor elke functie in het crisisteam een overzicht beschikbaar met de uit te voeren taken? |  |
| Is beschreven hoe het crisisteam zich organiseert zolang het nog in opbouw is (wanneer nog niet alle functies zijn ingevuld)? |  |
| Werden met de externe hulpdiensten afspraken gemaakt over de communicatie met hen tijdens een crisissituatie? |  |
| Werd er iemand aangeduid die als afgevaardigde van het bedrijf kan optreden bij het gemeentelijke of provinciale coördinatiecomité? |  |
| Externe verwittigingen |
| Is vastgelegd wie beslist over het verwittigen van overheidsdiensten? |  |
| Is voorzien dat zware ongevallen onmiddellijk aan het CGCCR (Crisiscentrum van de regering) en zo spoedig mogelijk aan de Seveso-inspectiediensten worden gemeld? |  |
| Is voorzien dat zeer ernstige arbeidsongevallen onmiddellijk aan de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden gemeld? |  |
| Is voorzien dat incidenten worden gemeld aan de bevoegde instanties volgens de regionale milieuwetgeving? |  |
| Is voorzien in het verwittigen van buurbedrijven? |  |
| Zijn deze activiteiten ook geborgd zolang er nog geen crisisteam samenkomt? |  |
| Bevat het noodplan de contactgegevens van overheidsdiensten en buurbedrijven? |  |
| Worden de contactgegevens in het noodplan jaarlijks gecontroleerd? |  |
| Crisiscentra |
| Is er nagegaan of er één of meerdere crisiscentra nodig zijn, zodat in een crisissituatie altijd een crisiscentrum beschikbaar is? |  |
| Is vastgelegd welke technische documentatie in de crisiscentra beschikbaar moet zijn? |  |
| Zijn er afspraken gemaakt met de externe hulpdiensten over een lokaal waar zij een lokale commandopost kunnen inrichten? |  |
| Zijn de crisiscentra uitgerust om te kunnen werken bij elektriciteitsuitval (verlichting, voeding van computers en communicatiemiddelen)? |  |
| Zijn de crisiscentra uitgerust met voldoende communicatiemiddelen voor het doen van externe meldingen? |  |
| Zijn de crisiscentra uitgerust met voldoende communicatiemiddelen voor communicatie met de eigen interventieploeg, evacuatieleiders en hulpverleners? |  |
| Worden de uitrusting en de documentatie van het crisiscentrum periodiek gecontroleerd? |  |

# De interventieplannen

## Volledigheid van de lijst met representatieve noodscenario’s

| Bepaling van de nodige interventieplannen |
| --- |
| Is vastgelegd welke noodscenario’s representatief zijn voor alle mogelijke noodscenario’s in de onderneming? |  |
| Is voor elk representatief noodscenario een interventieplan opgesteld? |  |
| Zijn voor alle representatieve noodscenario’s interventiefiches opgesteld? |  |
| Zijn de interventiefiches vlot beschikbaar voor de interventieploeg? |  |
| Identificatie van externe noodsituaties |
| Werd nagegaan of er pijpleidingen met gevaarlijke stoffen in de nabijheid (< 200 m) van het bedrijf liggen? |  |
| Werd nagegaan of noodsituaties bij buurbedrijven of op gekende transportroutes van gevaarlijke stoffen een effect kunnen hebben binnen het bedrijf? |  |

## Interventieplan bij een giftige gaswolk

| Representatief noodscenario bij een giftige gaswolk |
| --- |
| Is gedocumenteerd voor welke noodscenario’s het interventieplan geldig is? |  |
| Is geëvalueerd of gasdetectie nodig is om de giftige wolk voldoende snel te detecteren? |  |
| Werd bepaald hoe snel de giftige wolk zich kan verspreiden? |  |
| Werd bepaald tot op welke afstand de giftige wolk gevaarlijk kan zijn? |  |
| Is voor de noodsituatie nagegaan of alle aanwezigen voldoende tijd hebben om te evacueren? |  |
| Zijn vluchtmaskers of andere persoonlijke beschermingsmiddelen nodig om te kunnen evacueren? |  |
| Interventiestrategie bij een giftige gaswolk |
| Is de interne interventie er op gericht om eventuele vermisten op te sporen en hun blootstelling aan de giftige wolk te stoppen? |  |
| Is de interventiestrategie voor het stoppen van een lek beschreven? |  |
| Is de interventiestrategie voor het beperken van de verspreiding van een gaswolk beschreven? |  |
| Interventiemiddelen bij een giftige gaswolk |
| Beschrijft het interventieplan welke vaste en mobiele interventiemiddelen nodig zijn voor de interventie? |  |
| Beschrijft het interventieplan welke persoonlijke beschermingsmiddelen de interventieploeg nodig heeft voor het uitvoeren van de interventie? |  |
| Uitvoerbaarheid van het interventieplan bij een giftige gaswolk |
| Zijn de voorgeschreven vaste en mobiele interventiemiddelen beschikbaar? |  |
| Zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar? |  |
| Zijn de nodige middelen aanwezig voor de behandeling van mensen die blootgesteld werden aan een giftige stof? |  |
| Is het interventieplan en/of zijn de interventietaken voldoende recent ingeoefend en/of aan bod gekomen tijdens een opleiding? |  |
| Is de huidige bezetting voldoende om het interventieplan uit te kunnen voeren? |  |

## Interventieplan bij een lek van een brandbaar gas en/of een explosie

| Representatief noodscenario bij een lek van een brandbaar gas en/of een explosie |
| --- |
| Is gedocumenteerd voor welke noodscenario’s het interventieplan geldig is? |  |
| Is geëvalueerd of de detectie van een explosieve atmosfeer nodig is om het ontstaan van een gaswolk voldoende snel vast te stellen om het risico op een explosie laag te houden? |  |
| Interventiestrategie bij een lek van een brandbaar gas en/of een explosie |
| Is de interne interventie er op gericht om eventuele vermisten op te sporen en te redden? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het stoppen van een lek? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het beperken van de verspreiding van een explosieve wolk? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het vermijden van ontsteking van een explosieve wolk? |  |
| Werd een interventiestrategie bepaald hoe de interventieploeg de explosieve gaswolk veilig kan benaderen zonder zelf een ontsteking te veroorzaken? |  |
| Interventiemiddelen bij een lek van een brandbaar gas en/of een explosie |
| Beschrijft het interventieplan welke vaste en mobiele interventiemiddelen nodig zijn voor de interventie? |  |
| Beschrijft het interventieplan welke persoonlijke beschermingsmiddelen de interventieploeg moet dragen bij het uitvoeren van de interventie? |  |
| Heeft men geëvalueerd of de interventiemiddelen voldoende beschermd zijn tegen een mogelijke brand en/of explosie? |  |
| Uitvoerbaarheid van het interventieplan bij een lek van een brandbaar gas en/of een explosie |
| Zijn de voorgeschreven vaste en mobiele interventiemiddelen beschikbaar? |  |
| Zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar? |  |
| Is het interventieplan en/of zijn de interventietaken voldoende recent ingeoefend en/of aan bod gekomen tijdens een opleiding? |  |
| Is de huidige bezetting voldoende om het interventieplan uit te kunnen voeren? |  |

## Interventieplan bij een fakkelbrand

| Representatief noodscenario bij een fakkelbrand |
| --- |
| Is gedocumenteerd voor welke noodscenario’s het interventieplan geldig is? |  |
| Is voor de noodsituatie nagegaan of alle aanwezigen veilig kunnen evacueren? |  |
| Is bepaald welke installaties (deels) tegen warmtestraling moeten beschermd worden met mobiele interventiemiddelen? |  |
| Is nagegaan hoe snel naburige installatie-onderdelen kunnen falen onder invloed van een fakkelbrand? |  |
| Interventiestrategie bij een fakkelbrand |
| Is de interne interventie er op gericht om eventuele vermisten op te sporen en te redden? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het stoppen van een lek? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het koelen van naburige installatie-onderdelen? |  |
| Interventiemiddelen bij een fakkelbrand |
| Beschrijft het interventieplan welke vaste en mobiele interventiemiddelen nodig zijn voor de interventie? |  |
| Beschrijft het interventieplan welke persoonlijke beschermingsmiddelen de interventieploeg moet dragen bij het uitvoeren van de interventie? |  |
| Uitvoerbaarheid van het interventieplan bij een fakkelbrand |
| Zijn de voorgeschreven vaste en mobiele interventiemiddelen beschikbaar? |  |
| Zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar? |  |
| Is het interventieplan en/of zijn de interventietaken voldoende recent ingeoefend en/of aan bod gekomen tijdens een opleiding? |  |
| Is de huidige bezetting voldoende om het interventieplan uit te kunnen voeren? |  |

## Interventieplan bij een lek van een brandbare vloeistof, bij een plasbrand en bij een brand van vaste stoffen

| Representatief noodscenario bij een lek van een brandbare vloeistof, bij een plasbrand en bij een brand van vaste stoffen |
| --- |
| Is gedocumenteerd voor welke noodscenario’s het interventieplan geldig is? |  |
| Is geëvalueerd of branddetectie nodig is om de brand voldoende snel te detecteren? |  |
| Is voor de noodsituatie nagegaan of alle aanwezigen veilig kunnen evacueren? |  |
| Werd een perimeter bepaald tot waar de interventieploeg de vloeistofplas veilig kan benaderen? |  |
| Is bepaald welke installaties tegen warmtestraling moeten beschermd worden met behulp van mobiele interventiemiddelen? |  |
| Is nagegaan of de rookgassen aanleiding kunnen geven tot een giftige wolk op grondniveau? |  |
| Interventiestrategie bij een lek van een brandbare vloeistof, bij een plasbrand en bij een brand van vaste stoffen |
| Is de interne interventie er op gericht om eventuele vermisten op te sporen en te redden? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het stoppen van een lek? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het beperken van de verspreiding van de lekvloeistof? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het voorkomen van de ontsteking van de vloeistofplas? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het blussen van de brand? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het koelen van naburige installatie-onderdelen? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het opvangen van het vervuild bluswater? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het vermijden van het vrijkomen van gevaarlijke dampen na het blussen van een brand? |  |
| Interventiemiddelen bij een lek van een brandbare vloeistof, bij een plasbrand en bij een brand van vaste stoffen |
| Beschrijft het interventieplan welke vaste en mobiele interventiemiddelen nodig zijn voor de interventie? |  |
| Beschrijft het interventieplan welke persoonlijke beschermingsmiddelen de interventieploeg nodig heeft bij het uitvoeren van de interventie? |  |
| Uitvoerbaarheid van het interventieplan bij een lek van een brandbare vloeistof, bij een plasbrand en bij een brand van vaste stoffen |
| Zijn de voorgeschreven vaste en mobiele interventiemiddelen beschikbaar? |  |
| Zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar? |  |
| Is het interventieplan en/of zijn de interventietaken voldoende recent ingeoefend en/of aan bod gekomen binnen een opleiding? |  |
| Is de huidige bezetting voldoende om het interventieplan uit te kunnen voeren? |  |

## Interventie bij vrijzetting van een milieugevaarlijke vloeistof in de omgeving

| Representatief noodscenario bij vrijzetting van een milieugevaarlijke vloeistof in de omgeving |
| --- |
| Werd gedocumenteerd voor welke noodscenario’s het interventieplan geldig is? |  |
| Werd bepaald hoe snel de milieugevaarlijke stof zich kan verspreiden? |  |
| Is geëvalueerd of lekdetectie nodig is om het lek voldoende snel te detecteren? |  |
| Is bepaald via welke wegen de milieugevaarlijke stof zich kan verspreiden? |  |
| Interventiestrategie bij vrijzetting van een milieugevaarlijke vloeistof in de omgeving |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het stoppen van een lek? |  |
| Is de interventiestrategie beschreven voor het beperken van de verspreiding? |  |
| Interventiemiddelen bij vrijzetting van een milieugevaarlijke vloeistof in de omgeving |
| Beschrijft het interventieplan welke persoonlijke beschermingsmiddelen de interventieploeg moet dragen bij het uitvoeren van de interventie? |  |
| Beschrijft het interventieplan welke vaste en mobiele interventiemiddelen nodig zijn tijdens de interventie? |  |
| Uitvoerbaarheid van het interventieplan bij vrijzetting van een milieugevaarlijke vloeistof in de omgeving |
| Zijn de voorgeschreven vaste en mobiele interventiemiddelen beschikbaar? |  |
| Zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar? |  |
| Is het interventieplan en/of zijn de interventietaken voldoende recent ingeoefend en/of aan bod gekomen binnen een opleiding? |  |
| Is de huidige bezetting voldoende om het interventieplan uit te voeren? |  |

## Interventieplan bij een nucleaire noodsituatie

| Communicatie bij een nucleaire noodsituatie |
| --- |
| Is vastgelegd hoe informatie over de noodsituatie wordt opgevolgd? |  |
| Is vastgelegd hoe werknemers geïnformeerd worden over de evolutie van de noodsituatie zodat paniek kan vermeden worden? |  |
| Interventie bij een nucleaire noodsituatie |
| Is vastgelegd wanneer de installaties stilgelegd worden? |  |
| Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig voor mensen die buiten nog handelingen moeten uitvoeren? |  |
| Zijn er afspraken gemaakt met de overheid over de controle op de installaties tijdens een evacuatie of schuilmaatregel? |  |
| Zijn er voldoende jodiumtabletten aanwezig voor het maximale aantal mensen dat aanwezig kan zijn op de site? |  |
| Uitvoerbaarheid van het interventieplan bij een nucleaire noodsituatie |
| Zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar? |  |
| Is het interventieplan en/of zijn de interventietaken voldoende recent ingeoefend en/of aan bod gekomen binnen een opleiding? |  |
| Is de huidige bezetting voldoende om het interventieplan uit te kunnen voeren? |  |

# Opleiding en oefening

| Algemene opleiding m.b.t. noodsituaties |
| --- |
| Hebben alle personeelsleden met een werkpost met brandrisico’s een training in het gebruik van kleine blusmiddelen gekregen? |  |
| Worden werknemers, derden, vrachtwagenbestuurders en bezoekers geïnformeerd over de manier waarop een noodsituatie kan gemeld worden? |  |
| Worden werknemers, derden, vrachtwagenbestuurders en bezoekers geïnformeerd over hun verwachte reactie op de verschillende alarmsignalen? |  |
| Worden werknemers, derden, vrachtwagenbestuurders en bezoekers geïnformeerd over de voorziene evacuatie- en schuilplaatsen en wanneer welke te kiezen? |  |
| Opleiding en oefening van de interventieploegleden |
| Is er een opleidings- en oefenprogramma voor nieuwe leden van de interventieploeg? |  |
| Is vastgelegd welke vaardigheden iemand minimum moet hebben om meegerekend te worden als lid van de interventieploeg? |  |
| Is vastgelegd welke herhalingsopleidingen en -oefeningen de leden van de interventieploeg minimaal moeten volgen? |  |
| Is er een specifieke opleiding voor de leiders van de interventieploeg? |  |
| Is er een overzicht van de gevolgde opleiding en oefeningen van alle leden van de interventieploeg? |  |
| Wordt de medische geschiktheid en fysieke fitheid van de interventieploegleden opgevolgd? |  |
| Opleiding en oefening van andere noodplanfuncties |
| Is er een opleidings- en oefenprogramma voor iedereen die het meldpunt bemant? |  |
| Is er een oefenprogramma voor evacuatieleiders? |  |
| Is er een opleidings- en oefenprogramma voor operatoren die noodhandelingen moeten uitvoeren? |  |
| Hebben de hulpverleners een vorming in een erkende instelling genoten? |  |
| Worden de hulpverleners jaarlijks bijgeschoold? |  |
| Is er nagekeken of er activiteiten of risico’s voorhanden zijn die extra vorming voor de hulpverleners noodzakelijk maken? |  |
| Is vastgelegd hoe de werking van het crisisteam wordt geoefend? |  |
| Is er een systeem om te controleren dat iedereen die een functie heeft binnen het noodplan, voldoende frequent deelneemt aan opleidingen en oefeningen? |  |
| Beheer van de noodplanoefeningen |
| Werd minimaal jaarlijks een evacuatieoefening gehouden voor het volledige bedrijf? |  |
| Werd minimaal voor elke ploeg een jaarlijkse (interne) oefening van een volledig interventieplan gehouden? |  |
| Werd om de 3 jaar een oefening gehouden samen met de externe hulpdiensten? |  |
| Werd van alle noodplanoefeningen een evaluatie gemaakt? |  |
| Werd na elke opstart van het noodplan een evaluatie gemaakt? |  |
| Werden de acties die volgen uit de evaluaties opgevolgd in een actie-opvolgsysteem? |  |
| Bestaat er een plan dat beschrijft hoe het volledige noodplan (alle interventieplannen) representatief geoefend wordt binnen een periode van 3 jaar? |  |
| Volledigheid van de noodplanoefeningen |
| Werden de grote noodplanoefeningen voorbereid met een uitgewerkt draaiboek? |  |
| Werd voor grotere oefeningen gebruik gemaakt van waarnemers om een meer volledige evaluatie te kunnen maken? |  |
| Werd bij oefeningen nagegaan of de alarmsignalen overal in het bedrijf hoorbaar zijn? |  |
| Werd bij oefeningen nagegaan of alle werkposten voldoende snel ontruimd kunnen worden? |  |
| Werd bij oefeningen nagegaan hoe snel het crisisteam operationeel is (dag, nacht, weekend)? |  |
| Werden er al noodplanoefeningen gehouden buiten de kantooruren? |  |

# Inspectie en onderhoud van de interventiemiddelen

| Inhoud van het inspectieprogramma voor de brandbestrijdingsmiddelen |
| --- |
| Zijn alle sprinklersystemen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle delugesystemen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle hydranten en monitoren opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle bluswaterpompen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Wordt de kwaliteit van het blusschuim regelmatig gecontroleerd? |  |
| Zijn alle brandblusapparaten opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle brandweerslangen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle brandweerwagens opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle brandweerliften of -ladders opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn er in het inspectieprogramma controles voorzien om na te gaan of de interventiemiddelen voldoende beschermd zijn tegen de vorst? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede staat van de signalering van de brandbestrijdingsmiddelen regelmatig gecontroleerd? |  |
| Is vastgelegd wie de brandbestrijdingsmiddelen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Inhoud van het inspectieprogramma voor de eerstehulpmiddelen |
| Zijn alle nooddouches opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle oogspoelflessen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn de ziekenwagens opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle verzorgingsmiddelen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Zijn alle tegengiffen en neutralisatiestoffen opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede staat van de signalering van de eerstehulpmiddelen periodiek gecontroleerd? |  |
| Is vastgelegd wie de eerstehulpmiddelen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Inhoud van het inspectieprogramma voor de evacuatiemiddelen: |
| Worden de alarm- en waarschuwingssignalen periodiek getest? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede werking van de noodverlichting periodiek gecontroleerd? |  |
| Wordt de werking van de nooddeuren periodiek gecontroleerd? |  |
| Wordt het vrij zijn van de vluchtwegen periodiek gecontroleerd? |  |
| Is de rookevacuatie opgenomen in een inspectieprogramma? |  |
| Worden de aanwezigheid en de goede staat van de signalering van de evacuatiemiddelen periodiek gecontroleerd? |  |
| Is vastgelegd wie de evacuatiemiddelen in het inspectieprogramma opneemt? |  |
| Inspectie en onderhoud voor de persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking staan van de interventieploeg geïnspecteerd en/of onderhouden? |  |
| Worden eventuele vluchtmaskers periodiek geïnspecteerd en/of onderhouden? |  |
| Inspectieprogramma voor de communicatiemiddelen |
| Worden de communicatiemiddelen periodiek getest? |  |
| Aard en maximaal inspectie-interval van de inspecties van interventiemiddelen |
| Is voor alle interventiemiddelen beschreven welke inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Is voor alle interventiemiddelen beschreven (in een instructie) hoe de inspecties moeten uitgevoerd worden? |  |
| Is voor elke inspectie van de interventiemiddelen een maximaal inspectie-interval bepaald? |  |
| Is de keuze van het maximaal inspectie-interval van elke inspectie geargumenteerd? |  |
| Planning en tijdige uitvoering van inspecties van interventiemiddelen |
| Kan de inrichting een overzicht tonen van de inspecties die uitgevoerd zijn voor de verschillende interventiemiddelen? |  |
| Is er een werkwijze voor het volgen van de tijdige uitvoering van inspecties door het hoger management? |  |
| Kan de inrichting de planning tonen van de inspecties die voorzien zijn in de nabije toekomst? |  |
| Wordt de uiterste inspectiedatum alleen overschreden na expliciete toestemming van het hoger management? |  |
| Rapportering van inspecties van interventiemiddelen |
| Kan de inrichting van elke inspectie een rapport tonen? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de onderzochte referenties van de interventiemiddelen in het rapport? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de meetresultaten en observaties? |  |
| Vermeldt het inspectierapport de eventueel noodzakelijke herstellingen? |  |
| Uitvoeren van herstellingen aan de interventiemiddelen |
| Is bepaald aan wie afwijkingen of defecten aan de interventiemiddelen moeten gemeld worden? |  |
| Is vastgelegd wie beslist over het nemen van correctieve acties? |  |
| Kan een overzicht getoond worden van de nog uit te voeren herstellingen aan de interventiemiddelen? |  |
| Werden defecte interventiemiddelen onmiddellijk hersteld of vervangen? |  |
| Zijn er herstellingen waarvan de uiterste uitvoeringsdatum is overschreden? |  |
| Beoordeling van de toepassing van het inspectieprogrammasysteem van de interventiemiddelen |
| Kan de inrichting aantonen dat de correcte toepassing van de procedures voor het inspecteren van de interventiemiddelen periodiek geauditeerd wordt? |  |
| Kan hiervan een recent auditverslag getoond worden? |  |

# Het beheer van het noodplan

| Documentenbeheer |
| --- |
| Is alle documentatie met betrekking tot de noodplanning gebundeld in een noodplan? |  |
| Zijn alle onderdelen van het noodplan gecontroleerde documenten? |  |
| Is de beschikbaarheid van het noodplan te allen tijde verzekerd (ook bij elektriciteitsuitval)? |  |
| Is vastgelegd wie periodiek evalueert of het noodplan moet geactualiseerd worden? |  |
| Beschikbaarheid van de interventiemiddelen |
| Wordt de goede uitvoering van de inspectie- en onderhoudsprogramma’s van interventiemiddelen gerapporteerd aan het management? |  |
| Is er een systeem voor het gecontroleerd buiten dienst nemen van interventiemiddelen? |  |

# Verificatielijst

## Vragen voor de uitvoerders van het noodplan

| Operator op het meldpunt |
| --- |
| Is hier altijd iemand aanwezig? |  |
| Komen noodmeldingen binnen via een aparte telefoon? |  |
| Wat doe je als je een melding krijgt? |  |
| Heb je een vragenlijst met vragen die je aan de melder moet stellen? |  |
| Hoe moet je reageren op alarmen van detectoren of meldknoppen? |  |
| Heb je een checklist voor de taken die je moet uitvoeren in een noodsituatie? |  |
| Kan je het evacuatie-/schuilalarm hier activeren? |  |
| Zo ja, mag je het evacuatie-/schuilalarm activeren? |  |
| Zo nee, hoe zorg je er dan voor dat het evacuatie-/schuilalarm geactiveerd wordt? |  |
| Hoe roep je de interventieploeg bijeen? |  |
| Mag je externe hulpdiensten oproepen? |  |
| Hoe roep je het crisisteam bijeen? |  |
| Doe je ook meldingen naar de overheid? |  |
| Mag je daar zelf over beslissen? |  |
| Heb je een lijst wie, wanneer en hoe moet verwittigd worden? |  |
| Portier |
| Moet je informatie geven over het noodplan aan wie binnenkomt (aan derden, chauffeurs en/of bezoekers)? |  |
| Moet je die informatie ook toelichten? |  |
| Heb je een lijst van alle aanwezigen op de site? |  |
| Hoe houd je ongewenste personen buiten tijdens een noodsituatie? |  |
| Evacuatieleider |
| Hoe ga je na of er vermisten zijn? |  |
| Hoe communiceer je vanop de evacuatie-/schuilplaats met het crisisteam? |  |
| Moet je materiaal meenemen tijdens een evacuatie? |  |
| Heb je al aan oefeningen deelgenomen? |  |
| Interventieleider |
| Is vastgelegd op wie van de aanwezige mensen je kan rekenen om deel uit te maken van je interventieploeg? |  |
| Zijn er operatoren die noodhandelingen moeten uitvoeren? |  |
| Hebben deze operatoren die noodhandelingen moeten uitvoeren aan de geplande opleidingen en oefeningen deelgenomen? |  |
| Leden van de interventieploeg |
| Heb je al aan oefeningen deelgenomen? |  |
| Hulpverleners |
| Hebben jullie een specifieke opleiding gehad? |  |
| Leden van het crisisteam |
| Heb je al aan oefeningen deelgenomen waarbij het crisisteam in actie kwam? |  |
| Schermoperator |
| Worden aanwezigen in de installatie geregistreerd? |  |
| Wat moet je doen bij een melding van een klein lek of het afgaan van een detectie? |  |
| Wat moet je doen bij het afgaan van meerdere detectoren? |  |
| Hoe weet je of de detectiesystemen operationeel zijn? |  |
| Wat moet je doen bij de vaststelling van een groot lek met onbekende oorsprong (vb. een plas onderin de installatie)? |  |
| Heb je steekkaarten voor noodhandelingen? |  |
| Mag je beslissen over het stilleggen van de installaties? |  |
| Wat moet je doen bij het afgaan van het evacuatie-/schuilalarm? |  |
| Heb je een instructie m.b.t. schuilen? |  |
| Welke acties moet je nemen vóór je je post kan verlaten? |  |
| Wat is momenteel de beste evacuatierichting? |  |
| Kan je me het noodplan tonen? |  |
| Hoe weet je of er interventiemiddelen buiten dienst zijn? |  |

## Beoordeling ter plaatse

| Evacuatie |
| --- |
| Is de windrichting gemakkelijk waarneembaar (windvaan)? |  |
| Beschikken de installaties over meerdere evacuatiewegen? |  |
| Kunnen deuren van nooduitgangen vlot geopend worden (over de volledige breedte)? |  |
| Draaien deuren van nooduitgangen naar buiten open? |  |
| Zijn de nooduitgangen duidelijk gesignaliseerd? |  |
| Zijn de evacuatie- en schuilplaatsen duidelijk gesignaliseerd? |  |
| Zijn de interventiemiddelen duidelijk gesignaliseerd? |  |
| Plaatsing van de interventiemiddelen |
| Kunnen operatoren vlot noodsituaties melden vanop alle werkposten? |  |
| Zijn detectiesystemen oordeelkundig geplaatst? |  |
| Zijn interventiemiddelen vlot toegankelijk? |  |
| Zijn branddeuren en –poorten niet in open stand geblokkeerd? |  |
| Zijn nooddouches en mobiele interventiemiddelen operationeel? |  |
| Zijn nooddouches en mobiele interventiemiddelen duidelijk gesignaliseerd? |  |
| Zijn gebouwen voorzien van voldoende noodverlichting? |  |
| Zijn hydranten beschermd tegen beschadiging door intern verkeer? |  |
| Zijn installaties vanuit minstens twee richtingen bereikbaar voor interventies? |  |
| Blus- en koelmiddelen |
| Zijn de bluswaterpompen operationeel? |  |
| Is de noodgenerator operationeel? |  |
| Zijn sprinkler- en delugesystemen operationeel? |  |
| Interventielokaal |
| Is het lokaal ver genoeg gelegen van installaties met gevaarlijke stoffen, zodat het risico op beschadiging van het lokaal bij een noodsituatie klein is? |  |
| Zijn de interventiefiches beschikbaar? |  |
| Zijn de interventiemiddelen aanwezig en operationeel? |  |
| Kan het interventiemateriaal vlot tot op de plaats van de interventie gebracht worden? |  |
| Zijn er voldoende communicatiemiddelen beschikbaar? |  |
| Verzorgingslokaal |
| Is het lokaal voldoende groot, verlucht, verlicht en verwarmd? |  |
| Is er genoeg verzorgingsmateriaal aanwezig? |  |
| Zijn antidota en/of neutralisatiestoffen aanwezig? |  |
| Is er stromend warm water? |  |
| Crisiscentra |
| Is de aanwezige informatie volledig, actueel en vlot toegankelijk? |  |
| Is het noodplan, inclusief de volledige interventieplannen, beschikbaar? |  |
| Zijn er checklists beschikbaar voor de uit te voeren taken? |  |
| Is de uitrusting operationeel? |  |
| Is er drank en sanitair aanwezig? |  |